| Количество полуволн | Длина коаксиального кабеля (м) |
| --- | --- |
|  | Сетка «C» | Сетка «D» | Сетка «C+D» |
|  | f ср=27.205 МГц | f ср=27.655 МГц | f ср=27,415МГц |
| 1 | 3,639 | 3,580 | 3,611 |
| 2 | 7,278 | 7,160 | 7,222 |
| 3 | 10,917 | 10,739 | 10,833 |
| 4 | 14,556 | 14,319 | 14,444 |
| 5 | 18,195 | 17,899 | 18,055 |
| 6 | 21,834 | 21,479 | 21,665 |
| 7 | 25,473 | 25,059 | 25,277 |
| 8 | 29,112 | 28,639 | 28,888 |
| 9 | 32,751 | 32,218 | 32,499 |
| 10 | 36,390 | 35,798 | 36,110 |
| 11 | 40,029 | 39,378 | 39,721 |
| 12 | 43,668 | 42,958 | 43,332 |
| 13 | 47,307 | 46,538 | 46,943 |
| 14 | 50,946 | 50,118 | 50,554 |
| 15 | 54,585 | 53,697 | 54,165 |

Для обеспечения работы фидерной линии в режиме полуволнового повторителя необходимо учитывать коэффициент укорочения длинны волны в коаксиальном кабеле. Для  кабеля со сплошной полиэтиленовой  изоляции он составляет величину 0,65…0,66. Длина волны в кабеле может быть рассчитана по формуле:

L=K·300/f

Где  L – длина волны, м;

f  - частота, МГц;

К – коэффициент укорочения.

Необходимо отметить, что с увеличением количества полуволн, укладывающихся в длине кабеля, уменьшается полоса частот, в которой такой кабель работает в режиме полуволнового повторителя сопротивлений. Тем не менее, при длине кабеля до 40…50 метров, этот способ согласования можно использовать в Си-Би диапазоне. Ниже приведена таблица длин кабелей, которые работают как полуволновые повторители. Расчёт произведён для трёх частот, соответствующих  середине сетки «С», Середине сетки «D» и началу сетки «D». Первый столбец соответствует работе только в сетке «С», второй в сетке «D», а третий при работе в обеих сетках.

Необходимо учесть, что расчёт длин полуволновых повторителей произведён с учётом стандартного коэффициента укорочения (0,66). На практике он может несколько отличаться от указанного, поэтому при наличии измерительных приборов необходимую длину кабеля можно подобрать экспериментально.